Popis lanové dráhy 

Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích na 22 traťových podpěrách tvaru "T". 

V dolní stanici je umístěno napínací zařízení - závaží, přes napínací lano v horní stanici na betonovém základu poháněcí zařízení. Obě stanice mají nástupní a výstupní haly a provozní místnosti pro obsluhu a údržbu. 

Zabezpečovacím zařízením je kontrolována poloha lana na traťových podpěrách, poloha napínacího vozu, přípustná rychlost větru, rychlost dopravního lana a nežádoucí zpětný chod. 

U lanové dráhy je drážním zákonem definován tzv. "obvod lanové dráhy" - je vymezen svislými plochami vedenými ve vzdálenosti 3,0 m od osy dopravního lana, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby dráhy. Novelou zákona o drahách (23/2000 Sb.) je zakázán veřejnosti vstup do tohoto obvodu vyjma křížení s pozemními komunikacemi. Z toho vyplývá, že chůze pod lanovou dráhou je na vlastní nebezpečí.

Technické a provozní parametry lanové dráhy (LD)

Počátkem 80. let probíhaly na lanové dráze rozsáhlejší rekonstrukce - nová elektroinstalace, nové sedačky a výměna všech kladkových baterií včetně kladek. Rozsáhlejší údržba probíhá 2 krát do roka (podzim, jaro), kdy není lanová dráha přístupna veřejnosti.

- Systém LD: Osobní visutá LD jednolanová oběžná s pevným uchycením sedaček

- Výrobce: Transporta Chrudim

- Nadmořská výška dolní stanice: 691 m.n.m.

- Nadmořská výška horní stanice: 1074 m.n.m.

- Šikmá délka LD: 1792 m

- Převýšení stanic: 383 m

- Umístění pohonu LD: v horní stanici

- Umístění napínání LD: v dolní stanici

- Systém napínání : závaží

- Napínací tah: 4480 kp

- Tažná větev dopravního lana: levá

- Hlavní pohon LD: komutátorový trojfázový derivační elektromotor se statorovým napájením, typ KB 84-6, 0-1550 ot/min. systém Winter - Eichberg

- Výkon: 40 kW , napájený přes regulační transformátor

- Průměr poháněcího lanáče: 3000 mm

- Průměr napínacího lanáče: 3000 mm

- Jmenovitý rozchod dopravního lana: 3000 mm

- Dopravní lano-konstrukce: průměr 28 mm typ Warrington 78 drátků

- Napínací lano-konstrukce: průměr 21,2 mm typ Seal 222 drátků

- Počet vozů na trati: 100 ks

- Nosnost vozu: 120 kg 1 osoba

- Vzdálenost mezi vozy: 35,5 m

- Časový interval mezi vozy: 18 sekund

- Dopravní rychlost lana: 1,8 - 2 m/sec.

- Revizní rychlost lana: 0,5 m/sec.

- Teoretická přepravní kapacita: 220 osob/hod.

- Doba jízdy vozu v jednom směru: 15 minut

- Přípustná rychlost větru: 13 m/sec.

- Kritická rychlost větru: 16 m/sec.